| 索引号 | 11341730003260983A/202010-00006 | 组配分类 | 生态环境 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 旌德县版书镇政府 | 发文日期 | 2020-10-15 17:09 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 镇级污水处理 |
| 信息来源 | 旌德县版书镇政府 | 主题导航 | 城乡建设、环境保护 |
| 信息名称 | 旌德县狠抓“四优”提升镇级污水处理能效 | 内容概述 |  |

## 旌德县狠抓“四优”提升镇级污水处理能效

旌德县采用PPP项目融资模式整县推进全县9个镇污水处理，合作期限30年（建设期2年、运营期28年），项目总投资约为1.336亿元，污水处理总规模为2150吨/天，配套污水管网总长179.6km，项目纳入财政部PPP项目综合信息平台系统管理，出水排放水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

一是工程调度效能优。皖南地区镇级巷道狭窄，管网敷设沿线居民住宅密集，50%的道路宽度仅2米，且路面硬化率高，只能采用微型挖掘机或人工开挖，以致多点施工严重影响居民通行，针对项目施工难点，县政府将集镇污水处理项目列为县重点项目，实行按月统一调度；主管部门与项目公司制定了进度计划表，实行按周现场检查；各镇政府具体负责日常事务协调；工作实绩纳入年度全县生态文明和“两山”基地及乡村振兴镇级考核。

二是施工质量把控优。针对污水管网工程量大、布置分散、山区地形地质复杂、山洪易发、验收难度大等因素，在保障工程监理和闭水试验查验的基础上，管网竣工验收采用CCTV第三方深度检测，相比传统检测，更能直观精准地查验管道缺陷，为补缺补差提供技术支撑。

三是处理工艺和设备选型优。根据镇级污水处理规模小、厂站分散、进水量水质不稳定等特点，充分考虑通用性、共享性和互换性，简化维护保养和后勤服务，降低运行成本，选用A²O一体化污水处理工艺，核心设备选用功能明晰的合续环境贝斯一体化高效生物反应器，力求达到系统启动快、 脱氮除磷效果好、剩余活性污泥少、投资运行费用低的能效。

四是自动控制和远程监控优。为了解决厂站分散造成运营管理难度大、费用高等问题，采取了厂站自动控制及远程监控功能设计，设备集成优化了自动化控制、周界报警和视频监控系统，实现“集中管理、分散控制、无人值守”，降低了对人工干预的依赖，充分发挥中央控制室及巡查员移动终端“千里眼”作用，达到规范管理、节能降耗、减员增效的运维实效。