| 索引号 | 11341700MB17572594/202306-00143 | 组配分类 | 建设项目环境影响评价审批 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 旌德县生态环境分局 | 发文日期 | 2023-06-20 18:19 |
| 发布文号 | 旌环批〔2023〕5号 | 关键词 | 建设项目环境影响评价审批 |
| 信息来源 | 旌德县生态环境分局 | 主题导航 | 城乡建设、环境保护 |
| 信息名称 | 关于安徽科讯新材料有限公司室内装修部品件扩建项目环境影响报告表的批复 | 内容概述 | 安徽科讯新材料有限公司：你公司报来的《室内装修部品件扩建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及要求审批的申请等材料收悉。 |

## 关于安徽科讯新材料有限公司室内装修部品件扩建项目环境影响报告表的批复

安徽科讯新材料有限公司：

你公司报来的《室内装修部品件扩建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及要求审批的申请等材料收悉。项目代码为2209-341825-04-01-920214，经我局审批领导小组会议研究，批复意见如下：

一、安徽科讯新材料有限公司室内装修部品件扩建项目位于旌德县蔡家桥镇高溪村，项目总投资11200万元，占地面积25884.07平方米，建筑面积29608.56平方米。建设内容：1#生产车间依托现有，并新增部分生产线；2#生产车间包含于现有项目环评建设内容中，但实际未建设，本次进行建设；新建9#生产车间，购置激光焊机、伺服跟踪切断机等生产设备，建设4条龙骨生产线。4#综合楼依托现有进行翻修，改建为食堂、员工宿舍。新建5#办公楼，用于办公、商务洽谈等。改扩建项目建成后，全厂产能提升至年产各类室内装修部品件480万平方米，350万米轻骨部品件。根据环评结论，我局同意该项目按《报告表》所列的项目性质、规模、地点、环境保护对策在拟选地址进行建设。

二、在项目工程设计、建设过程和运营使用中，应认真落实《报告表》中提出的各项环保措施，并做好以下几点工作：

（一）加强施工期环境管理。落实《报告表》提出的施工期环境保护措施，制定并落实施工期环境管理方案措施，避免施工过程产生的粉尘、废水、噪声、固体废物等对周边环境的影响。

（二）严格落实大气污染防治措施。木加工粉尘采用抽风软管收集，经引风机管道分楼层分别引至3套布袋除尘器处理，处理后通过1根15m高排气筒（DA001）有组织排放；喷胶房施胶废气采用负压收集，其余设备（封边机、包覆机）施胶废气采用集气罩收集，经1套二级活性炭吸附装置处理，处理后通过1根15m高排气筒（DA002）有组织排放；涂装废气、打印废气采用负压收集，经1套干式过滤棉+沸石转轮吸附脱附+催化燃烧装置（RCO）处理，处理后通过1根15m高排气筒（DA003）有组织排放；砂光机产生的砂光粉尘通过自带除尘器收集，干式打磨房采用负压收集，经1套脉冲滤芯可回收式打磨吸尘柜处理，处理后通过1根15m高排气筒（DA004）有组织排放；危废暂存间废气采用负压收集，经1套二级活性炭吸附装置处理，处理后通过1根15m高排气筒（DA005）有组织排放；激光焊接烟尘以无组织形式排放，需加强车间通风；本项目中颗粒物、非甲烷总烃有组织排放及厂界无组织排放执行安徽省地方标准《家具制造业大气污染物排放标准》（DB34/4337-2023）表1、表3中相关要求，非甲烷总烃厂区无组织排放执行执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中无组织排放特别排放限值要求及安徽省地方标准《家具制造业大气污染物排放标准》（DB34/4337-2023）表2中厂区内大气污染物无组织排放浓度限制。食堂油烟经复合式油烟净化器处理后引至综合楼楼顶排放，食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中的小型食堂最高允许排放浓度限值。

（三）严格落实水污染防治措施。按《报告表》要求，生活污水、食堂废水经一体化污水处理设施处理后满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表1中旱地作物灌溉水质基本控制项目要求，处理后废水用于农田灌溉，不外排。

（四）严格落实噪声污染防治措施。项目营运期的产噪设备要合理布局，选用低噪声设备，加强建筑物隔声措施，并采取有效隔声、减振等降噪措施。确保东、西、北厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，南厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准。

（五）加强固体废物污染防治。按照固体废物处置减量化、资源化、无害化的原则，认真落实《报告表》提出的固体废物收集、贮存和处置要求，固废不得长期存放，应定期清运，建立固废管理台帐。废边角料、废贴皮胶包装桶分类收集暂存于一般固废暂存处，交物资回收部门回收处理；废热熔胶包装袋、废包装材料、废钢材、除尘器收集的粉尘收集后暂存于一般固废间，外售综合利用；污泥由环卫部门统一清运。废涂料桶、废墨水包装桶、废机油、废抹布、漆渣、废活性炭、废过滤棉、废UV灯管、废稀释剂、废沸石转轮收集后分区暂存于危废暂存间，后交由有资质单位处置。生活垃圾收集后交由环卫部门统一清运。

（六）严格落实总量控制制度。你公司主要污染物排放指标控制在已核定的VOCs≤1.803t/a；颗粒物≤4.892t/a。以内，总量控制指标完成情况纳入竣工环境保护验收内容。

（七）加强环境管理及监测。建立健全企业内部环境管理机制，制定完善的环保规章制度，加强环保设施的日常运行及维护管理，落实《报告表》提出的各项环境监测计划。

三、严格执行排污许可制度。建设项目发生实际排污行为之前应申领排污许可证，建设项目无证排污或不按证排污的，根据环境保护设施验收条件有关规定，你单位不得出具环境保护设施验收合格意见。

四、项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，并按照有关规定自主组织竣工环保验收，验收报告公示期满后5个工作日内，应当登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

五、你单位应严格按《报告表》要求进行项目建设，未经我局批准，不得擅自变更，若项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或污染防治措施发生重大变动，你公司应重新报批本项目的环评文件。

旌德县生态环境分局

2023年6月19日