| 索引号 | 11341700MB17572594/202312-00065 | 组配分类 | 建设项目环境影响评价审批 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 旌德县生态环境分局 | 发文日期 | 2023-12-11 14:50 |
| 发布文号 | 旌环批〔2023〕11号 | 关键词 | 建设项目环境影响评价审批 |
| 信息来源 | 旌德县生态环境分局 | 主题导航 | 城乡建设、环境保护 |
| 信息名称 | 关于安徽旌德县汇龙达食品有限公司年600万羽肉鸡屠宰及冷链项目环境影响报告表的批复 | 内容概述 | 安徽旌德县汇龙达食品有限公司：你公司报来的《年600万羽肉鸡屠宰及冷链项目环境影响报告表(报批版)》(以下简称《报告表》)及要求审批的申请等材料收悉。 |

## 关于安徽旌德县汇龙达食品有限公司年600万羽肉鸡屠宰及冷链项目环境影响报告表的批复

安徽旌德县汇龙达食品有限公司：

你公司报来的《年600万羽肉鸡屠宰及冷链项目环境影响报告表(报批版)》(以下简称《报告表》)及要求审批的申请等材料收悉。项目代码为2305-341825-07-02-703184，经我局会议研究，批复意见如下：

一、安徽旌德县汇龙达食品有限公司年600万羽肉鸡屠宰及冷链项目总投资为2000万元，位于旌德县俞村镇尚村工业园，项目经旌德县科技商务经济信息化局备案（项目代码：2305-341825-07-02-703184）。原年宰杀95万只鲜鸡生产线项目停止生产，原生产车间搁置、设备拆除；新建生产车间内设日屠宰2万羽肉鸡流水线一条，年屠宰加工600万羽肉鸡，配套1栋2层冷库（包括45t的速冻库、800m2的冷藏库），同时建有包装车间、维修间、发货台等辅助工程，并利用现有锅炉房、污水处理站。根据环评结论，我局同意该项目按《报告表》所列的工程项目性质、规模、地点、环境保护对策在拟选地址进行建设。

二、在项目工程设计、建设过程和运营使用中，应认真落实《报告表》中提出的各项环保措施，并做好以下几点工作：

(一)严格落实大气污染防治措施。生物质锅炉需安装低氮燃烧器，采用“多管旋风除尘+袋式除尘”处理后由1根20m排气筒P1（编号DA001）排放，燃烧废气满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值中燃煤锅炉标准要求；待宰间设封闭间，采取整室负压换气收集后，屠宰车间（非清洁区）拟设置成一个密闭、负压收集后合并统一处理，采取二级活性炭除臭设施处理后通过15m 排气筒DA002排放，并采取除臭剂除臭、干清粪工艺、加强通风以及加强绿化等措施，废气排放氨、硫化氢、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中新扩改建二级标准；污水处理站构筑物设密闭水池，污泥间及设备间设密闭间，设管道密闭负压收集恶臭气体，并采取二级活性炭除臭设施处理后通过15m排气筒DA003排放，并采取喷洒除臭剂、加强厂区绿化，污泥浮渣压滤后暂存于密闭污泥间并及时清运等措施，废气排放氨、硫化氢、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中新扩改建二级标准；确保确保厂界氨、硫化氢、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新扩改建无组织排放监控浓度限值要求。

(二)严格落实水污染防治措施。项目产生的生活污水和生产废水经厂区自建的废水处理站处理达标后部分回用，剩余废水外排到浣溪河，外排废水化学需氧量、氨氮、总磷、总氮4项指标参照执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A级标准，其他指标达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）中表3禽类屠宰加工类别一级标准，回用水满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB /T18920-2020）中车辆冲洗及道路清扫等用水标准。

(三)严格落实噪声污染防治措施。项目营运期的产噪设备要合理布局，选用低噪声设备，采取消声、隔声、减振等措施，确保厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3类标准。

(四)加强固体废物污染防治。按照固体废物处置减量化、资源化、无害化的原则，认真落实《报告表》提出的固体废物收集、贮存和处置要求，固废不得长期存放，应定期清运，建立固废管理台帐。一般固废中病死畜禽、检验后不合格的病肉、屠宰废弃物、烫爪产生的鸡爪皮统一收集后委托有资质第三方进行无害化处理；畜禽粪便、肠胃内容物、污水处理站污泥浮渣作为有机肥基料，外售给当地有机肥料生产厂家利用作肥料。除尘器收集的粉尘在一般固废暂存区暂存，委托定期清运；锅炉炉渣外售物资公司综合利用；污水处理站更换的超滤膜、布袋除尘器产生的废布袋由设备厂家定期更换处理。危险废物为废活性炭，暂存危废间后定期外运委托有危废资质单位处理。生活垃圾日产日清，交由环卫部门统一清运处置。

（五）严格落实总量控制制度。项目主要污染物排放量不得超过核定的总量控制指标，总量控制指标完成情况纳入竣工环境保护验收内容。

（六）加强环境管理及监测。建立健全企业内部环境管理机制，制定完善的环保规章制度，加强环保设施的日常运行及维护管理，落实《报告表》提出的各项环境监测计划。

三、严格执行排污许可制度。建设项目发生实际排污行为之前应申领排污许可证，建设项目无证排污或不按证排污的，根据环境保护设施验收条件有关规定，你单位不得出具环境保护设施验收合格意见。

四、项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，并按照有关规定自主组织竣工环保验收，验收报告公示期满后5个工作日内，应当登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

五、你单位应严格按《报告表》要求进行项目建设，未经我局批准，不得擅自变更，若项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或污染防治措施发生重大变动，你公司应重新报批本项目的环评文件。

六、宣城市生态环境保护综合行政执法支队旌德县大队负责对该项目单位“三同时”执行、污染防治设施运行等情况实施日常监管。

2023年12月11日

行政复议与行政诉讼权利告知：根据《中华人民共和国行政复议法》和《中华人民共和国行政诉讼法》，你公司对本批复有异议的，可在收到本批复之日起60日内向宣城市人民政府申请行政复议，或在收到本批复之日起6个月内依法向宣州区人民法院提起行政诉讼。