| 索引号 | 11341700MB17572594/202312-00099 | 组配分类 | 建设项目环境影响评价审批 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 旌德县生态环境分局 | 发文日期 | 2023-12-28 15:38 |
| 发布文号 | 旌环批〔2023〕13号 | 关键词 | 排放,项目,报告表,环境,限值,废气,旌德县,要求,验收,建设,边角料,保护,污染物,排污,落实,严格,气筒,执行,标准,收集,建设项目环境影响评价审批 |
| 信息来源 | 旌德县生态环境分局 | 主题导航 | 城乡建设、环境保护 |
| 信息名称 | 关于安徽省赫菲特汽车有限公司年生产 200 台专用车(商务车改装）项目环境影响报告表的批复 | 内容概述 | 安徽省赫菲特汽车有限公司：你公司报来的《年生产200台专用车(商务车改装）项目环境影响报告表(报批版)》(以下简称《报告表》)及要求审批的申请等材料收悉。 |

## 关于安徽省赫菲特汽车有限公司年生产 200 台专用车(商务车改装）项目环境影响报告表的批复

安徽省赫菲特汽车有限公司：

你公司报来的《年生产200台专用车(商务车改装）项目环境影响报告表(报批版)》(以下简称《报告表》)及要求审批的申请等材料收悉。经研究，批复意见如下：

一、安徽省赫菲特汽车有限公司年生产200台专用车(商务车改装）项目位于旌德县经济开发区篁嘉园区白地路1号，旌德县发展和改革委员会对本项目进行了备案，项目代码：2202-341825-04-01-405549。项目总投资为620万元，企业租赁旌德县工业投资有限公司已建空置标准化厂房建设，租赁厂房建筑面积13824㎡，购置完整车辆进行内外饰改装，项目建成后可形成年产200台专用车(商务车改装）的生产能力。根据环评结论，我局同意该项目按《报告表》所列的工程项目性质、规模、地点、环境保护对策在拟选地址进行建设。

二、在项目工程设计、建设过程和运营使用中，应认真落实《报告表》中提出的各项环保措施，并做好以下几点工作：

(一)严格落实大气污染防治措施。木工废气采用袋式除尘器+1根15m高排气筒（DA001）排放，打磨废气采用袋式除尘器+1根15m高排气筒（DA002）排放，木工废气、打磨废气产生的颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中限值要求。胶结废气采用二级活性炭吸附+1根15m高排气筒（DA003）排放，非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中限值要求。2个喷漆房废气经收集后通过阻漆棉+二级活性炭吸附处理，分别经15m高排气筒（DA004、DA005）排放，非甲烷总烃、二甲苯排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中限值要求。焊接废气采用4台移动式焊接及打磨烟（粉）尘净化器，颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中限值要求。厂区内无组织排放的非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中特别排放限值要求。

(二)严格落实水污染防治措施。项目运营期废水主要是生活污水和淋雨实验废水，生活污水经化粪池预处理，雨实验废水经沉淀池沉淀，分别达旌德经济开发区污水处理厂接管限值要求后排放至园区管网，接入旌德经济开发区污水处理厂处理后排入篁嘉河。

(三)严格落实噪声污染防治措施。项目营运期的产噪设备要合理布局，选用低噪声设备，采取基础减振、厂房隔声等措施，确保厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3类标准。

（四）加强固体废物污染防治。按照固体废物处置减量化、资源化、无害化的原则，认真落实《报告表》提出的固体废物收集、贮存和处置要求，固废不得长期存放，应定期清运，建立固废管理台帐。一般固废中边塑料废边角料、金属废边角料、木材废边角料、金属碎屑、废钢丸、废砂、废焊材、废皮革边角料、废包装材料和废边角料等、收集的金属粉尘、收集的木质粉尘分类收集后在一般固废暂存间内暂存，由环卫定期清运，生活垃圾日清日运；危险废物包括废矿物油、废油桶、废油漆桶、废漆渣、废阻漆棉、废活性炭、废胶桶，企业收集后暂存于危废库，委托有资质单位处置。

（五）严格落实总量控制制度。你公司主要污染物排放量不得超过核定的总量控制指标，总量控制指标完成情况纳入竣工环境保护验收内容。

（六）加强环境管理及监测。建立健全企业内部环境管理机制，制定完善的环保规章制度，加强环保设施的日常运行及维护管理，落实《报告表》提出的各项环境监测计划。

三、严格执行排污许可制度。建设项目发生实际排污行为之前应申领排污许可证，建设项目无证排污或不按证排污的，根据环境保护设施验收条件有关规定，你单位不得出具环境保护设施验收合格意见。

四、项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，并按照有关规定自主组织竣工环保验收，验收报告公示期满后5个工作日内，应当登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

五、你单位应严格按《报告表》要求进行项目建设，未经我局批准，不得擅自变更，若项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或污染防治措施发生重大变动，你公司应重新报批本项目的环评文件。

2023年12月28日

行政复议与行政诉讼权利告知：根据《中华人民共和国行政复议法》和《中华人民共和国行政诉讼法》，你公司对本批复有异议的，可在收到本批复之日起60日内向宣城市人民政府申请行政复议，或在收到本批复之日起6个月内依法向宣州区人民法院提起行政诉讼。