| 索引号 | 11341700MB17572594/202204-00069 | 组配分类 | 规划计划 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 旌德县生态环境分局 | 发文日期 | 2022-04-26 16:16 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 无,规划计划 |
| 信息来源 | 旌德县生态环境分局 | 主题导航 | 城乡建设、环境保护 |
| 信息名称 | 旌德县县域农村生活污水处理专项规划 | 内容概述 | 目录第一章概述PAGEREF_Toc463682908\h1第二章总则PAGEREF_Toc463682909\h2第三章工程规划PAGEREF_Toc463682910\h5第四章近期建设规划PAGEREF_Toc463682911\h13第五章实施措施PAGEREF_Toc463682912\h15第六章效益分析PAGEREF_Toc463682913\h15第七章附则PAGEREF_Toc463682914\h16第一章概述第1条《旌德县县域农村生活污水处理专项规划》规划文本是依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华 |

## 旌德县县域农村生活污水处理专项规划

目    录

第一章    概述  PAGEREF _Toc463682908 \h 1

第二章 总则  PAGEREF _Toc463682909 \h 2

第三章 工程规划  PAGEREF _Toc463682910 \h 5

第四章 近期建设规划  PAGEREF _Toc463682911 \h 13

第五章 实施措施  PAGEREF _Toc463682912 \h 15

第六章 效益分析  PAGEREF _Toc463682913 \h 15

第七章 附则  PAGEREF _Toc463682914 \h 16

# 第一章    概述

第1条  《旌德县县域农村生活污水处理专项规划》规划文本是依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国城乡规划法》、《城市污水处理及污染防治技术政策》、《污水处理设施环境保护、监督管理办法》、《饮用水水源保护区污染防治管理规定》、《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》等法规条例及文件，并根据《旌德县县城总体规划（2014～2030）》等上位规划，参照《安徽省县域农村生活污水处理专项规划编制导则（试行）》等技术规范的有关规定，结合区域的实际情况而制定的。

第2条  本规划的规划文本及规划说明书、附表，适用于规划区内各项污水工程设施的规划与建设。凡在规划区内的各项污水设施规划与建设均应符合本规划文本。

第3条  给水现状

乡镇建成区方面：规划范围乡镇现有4座自来水厂，设计生产能力2780m³/d。

村庄方面：规划范围村庄用水人口4.43万人，集中供水用水普及率44.8%，年生活用水量99.2万吨，人均日用水量61.35L。

第4条  排水现状

目前旌德县下辖乡镇中大部分都建设了污水处理设施，包括：白地镇、庙首镇、孙村镇、蔡家桥镇、俞村镇、版书镇、云乐乡等。但规模普遍较小，均为近年建成的仅收集镇区街巷的生活污水，都是太阳能微动力污水处理设备。白地镇、蔡家桥镇、三溪镇、兴隆镇、版书镇及云乐乡下辖的部分行政村均建有部分污水处理设施，但污水处理设施覆盖率普遍偏低。

各建制镇、乡生活污水处理率方面：旌德县各乡镇已建污水处理率较高，已高达81.5%，相比较安徽省建制镇污水处理率34.1%（包括污水处理厂集中处理和分散型污水处理设施污水处理）及乡污水处理率34.62%（包括污水处理厂集中处理和分散型污水处理设施污水处理）已非常高；村庄污水处理方面，对生活污水进行处理的行政村比例为17.6%，比安徽省的比例5.75%略高。

排水管道方面：现状各乡镇排水管道长度差距较大，其中排水管道最长的为城关镇所在地旌阳镇19.4公里，集镇排水管道最长的为庙首镇，管网长度约16.3km，最少的为云乐乡，仅为3.0公里。从以上可以看出，建制镇排水管道长度明显比乡排水管道长；村庄污水排水管道方面，只有少部分村庄零星一些管道，总的排水管道长度较少。

第5条 文本中用“黑体字”带下划线标明的条例或语句为本规划的强制性内容。

# 第二章    总则

第6条  规划依据

一、法律法规

1、《中华人民共和国环境保护法》（2015 年1月）

2、《中华人民共和国城乡规划法》（2007年10月）

3、《中华人民共和国水法》（2002 年10月）

4、《中华人民共和国水污染防治法》（2008年6月）

5、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2005年4月）

6、《中华人民共和国环境影响评价法》（2002年10月）

7、《中华人民共和国森林法》（1998年4 月）

8、《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年11月）

9、《城市供水条例》（1994年10月）

10、《饮用水水源保护区污染防治管理规定》（2010年12月）

11、《突发公共卫生事件应急条例》（国务院第376号令）

12、《市政公用事业特许经营管理办法》（建设部第126号令）

13、《安徽省城镇生活饮用水水源环境保护条例》（2001年7月）

二、规范标准及政策文件

1、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）

2、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）

3、《室外给水设计规范》（GB50013-2006）

4、《室外排水设计规范》（GB50014-2006）（2016年版）

5、《城市给水工程规划规范》（GB50282-98）

6、《城市排水工程规划规范》（GB50318-2000）

7、《给水排水工程构筑物结构设计规范》（GB50069-2002）

8、《泵站设计规范》（GB 50265-2010）

9、《城市工程管线综合规划规范》（GB50289—2016）

10、《建筑给排水设计规范（GB50015—2010）》

11、《城市规划编制办法实施细则》（2005年4月）

12、《安徽省城市排水工程专项规划编制纲要》

13、《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）

14、《安徽省改善农村人居环境规划纲要》（建村〔2015〕3号）

15、《关于召开建制镇污水处理设施建设项目编制工作布置会的通知》（安徽省住房和城乡建设厅建村综函（2016）5号文件）

16、《关于上报安徽省城镇污水及垃圾处理设施建设“十三五”规划项目（建制镇部分）的紧急通知》（安徽省住房和城乡建设厅建村函（2016）163号文件）

17、《“十三五”全国城镇污水垃圾处理设施建设规划（建制镇部分）编制工作要求》

18、《安徽省县域农村生活污水处理专项规划编制导则（试行）》（安徽省住房和城乡建设厅 2014.07）

第7条 相关规划

1、《安徽省城镇污水处理设施建设“十三五”规划》

2、《旌德县县城总体规划（2014-2030）》

3、《旌德县城排水工程专项规划（2012-2030）》

4、《旌德县村庄布点规划（2016-2030）》

5、《旌德县白地镇总体规划（2008-2020）》

6、《旌德县庙首镇总体规划（2009-2020）》

7、《旌德县孙村镇总体规划（2008-2020）》

8、《旌德县蔡家桥镇总体规划（2013-2030）》

9、《旌德县三溪镇总体规划（2009-2020）》

10、《旌德县兴隆镇总体规划（2008-2020）》

11、《旌德县俞村镇总体规划（2008-2020）》

12、《旌德县版书镇总体规划（2009-2020）》

13、《旌德县云乐乡总体规划（2008-2020）》

第8条 规划期限

近期：2016-2020年

远期：2021-2030年

基准年：2015年

第9条 规划范围

本规划确定的规划范围为旌德县下辖的8个建制镇（不含城关镇）和1个乡及下辖所有村庄（共计68个行政村，含城关镇下辖的15行政村），其中建制镇包括：白地镇、庙首镇、孙村镇、蔡家桥镇、三溪镇、兴隆镇、俞村镇、版书镇；乡包括：云乐乡。总规划面积为904.8km2。

第10条 指导思想

以党的十八大精神为指导，以生态文明为理念，改革创新驱动，全局谋划，适应经济社会新常态，深入贯彻落实新修订的《环境保护法》。以保障公共环境卫生和人体健康、防治环境污染为宗旨，坚持绿色发展、标本兼治，坚持科学规划，因地制宜，分类指导，科学治理，实现生活污染物减量化、水资源再生利用，改善乡镇环境面貌，有效防止水环境污染，包含整体环境的目标，达到“减污、再生、净水”的综合效果。拓宽融资渠道，吸引民间资本，加大设施建设的投入，有计划、有重点、有步骤地建设乡镇生活污水处理设施，逐步实现各乡镇生活污水处理设施的全覆盖。建立完善监督管理体制，保证项目建设、运营的规范化、透明化，切实改善各乡镇居民人居环境，为全县乡镇经济社会的可持续发展提供良好的环境。

第11条 规划原则

一、城乡一体，全面覆盖

二、科学规划，合理安排

三、效率优先，统筹兼顾

四、因地制宜，经济适用

五、合理预测，双管齐下

六、污泥无害、近远期结合

第12条 规划目标

规划至2020年底：规划旌德县各乡镇生活污水处理设施全覆盖、污水处理率近期达到85%，确保处理后的尾水稳定排放，各新建和改建污水处理厂尾水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准；对污水处理过程中产生的污泥进行专业无害化处理处置，污泥处置率达到100%。

至规划期末（2030年），实现各乡镇建有污水处理厂（设施）全覆盖，污水收集处理率达到95%；对污水处理过程中产生的污泥进行无害化处理处置，污泥处置率达到100%。基本建立可持续良性发展的农村生活污水收集、处理系统，实现规划区内农村生活污水全面治理。

控制性目标：

旌德县县域农村生活污水规划控制性目标一览表

| 规划目标年 | 污水处理设施覆盖率 | 污水收集、处理率 | 处理尾水水质 | 污泥处置率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 乡镇建成区 | 村庄 | 乡镇建成区 | 村庄 |
| 2020年 | 85 | 60 | 85 | 50 | 一级A | 100 |
| 2030年 | 100 | 98 | 95 | 95 | 一级A | 100 |

第13条  排水体制

旌德县各乡镇现有排水体制多为合流制，但建成区面积均较小，若实施雨污完全分流改造，造价较高，故本规划推荐近期对具备条件的，将镇区排水体制改造为雨污分流制，不具备条件的暂以截流式合流制过渡，新建地区均按雨污分流体制实施。村庄排水体制方面，由于村庄现在雨污水管道较少，采用雨污完全分流制。

第14条  生活污水接入污水管网排放标准

凡在规划区范围内的生活生产污废水最终都必须排入污水管网，经污水处理站处理达标后排放。规划区内各排污单位必须严格执行《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）A级标准，以保护污水管道和污水处理厂站的正常运转以及污泥的处置。生活污废水必须经过化粪池、隔油池等设备进行预处理后方可排入污水管道，预处理设施必须定期清淤、维护以确保其处理效果。

《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）A级标准

| 序号 | 项目 | 单位 | 数 值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 悬浮物 | mg/L | 400 |
| 2 | 溶解性固体 | mg/L | 1600 |
| 3 | 动植物油 | mg/L | 100 |
| 4 | 生化需氧量（BOD5） | mg/L | 350 |
| 5 | 化学需氧量（CODCr） | mg/L | 500 |
| 6 | 总氮(TN)（以N计） | mg/L | 70 |
| 7 | 氨氮(NH3-N)（以N计） | mg/L | 45 |
| 8 | 总磷（以P计） | mg/L | 8 |
| 9 | pH值 | - | 6.5～9.5 |

第15条  污水处理厂站污染物排放标准

城镇污水排放标准要根据受纳水体规划功能来确定，具体执行标准要符合当地环保部门出据的文件要求。本次规划的污水处理厂站及分散式污水处理设施出水应满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准。

为发挥示范带头作用，在客观条件允许的情况下，规划远期（2030年前）进一步提高各污水处理厂站出水水质，达到类4类水标准（非强制性要求）。

《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准

| 序号 | 项目 | 单位 | 数 值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生化需氧量（BOD5） | mg/L | £10 |
| 2 | 化学需氧量（CODCr） | mg/L | £50 |
| 3 | 悬浮物（SS） | mg/L | £10 |
| 4 | 动植物油 | mg/L | £1 |
| 5 | 总氮(TN) | mg/L | £15 |
| 6 | 氨氮(NH3-N) | mg/L | £5（8） |
| 7 | 总磷（以P计） | mg/L | £0.5 |
| 8 | 粪大肠杆菌群数 | 个/L | £1000 |

说明：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。

# 第三章    工程规划

第16条  污水处理系统选择

规划坚持集中处理和分散处理相结合的原则，构建镇区以集中处理外排为主，村庄以分散处理排放为主的方式。

第17条  乡镇建成区人口预测

本规划采纳各乡镇总体规划中对总人口的预测结果，同时兼顾该县城各乡镇实际发展趋势，在人口总量不变的前提下对各乡镇人口预测值略有调整。

旌德县各乡镇规划区人口规模预测表

| 序号 | 名称 | 镇（乡）区现状人口（万人） | 规划目标年人口（万人） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年 | 2030年 |
| 1 | 白地镇 | 0.35 | 0.40 | 0.55 |  |
| 2 | 庙首镇 | 0.5 | 0.53 | 0.74 |  |
| 3 | 孙村镇 | 0.14 | 0.19 | 0.25 |  |
| 4 | 蔡家桥镇 | 0.15 | 0.19 | 0.24 |  |
| 5 | 三溪镇 | 0.46 | 0.52 | 0.69 |  |
| 6 | 兴隆镇 | 0.4 | 0.41 | 0.57 |  |
| 7 | 俞村镇 | 0.28 | 0.35 | 0.44 |  |
| 8 | 版书镇 | 0.1 | 0.13 | 0.16 |  |
| 9 | 云乐乡 | 0.13 | 0.17 | 0.22 |  |
|  | 合计 | 2.51 | 2.88 | 3.87 |  |

第18条  乡镇建成区用水指标预测

根据安徽省、宣城市近年各乡镇实际用水量测算出人均用水指标，再根据人均用水指标发展趋势预测出2020、2030年人均用水指标值（根据统计年鉴，该指标为平均日综合用水定额，下同）。

不同区划范围乡镇建成区人均综合用水量预测表    单位：（L/cap•d）

| 行政区划 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2020 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安徽省 | 186.9 | 186.1 | 182.2 | 182.2 | 180 | 200 |
| 宣城市 | 159.7 | 157.2 | 159.7 | 159.7 | 220 | 280 |

第19条  乡镇建成区用水量预测

根据确定的用水量指标和预测的人口确定供水量，根据预测至2020、2030年预测规划范围内各乡镇的供水量（平均日用水量）。

各乡镇建成区供水量预测表

| 序号 | 名称 | 规划人口（万人） | 人均综合用水量指标（L/cap•d） | 供水量（m³/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年 | 2030年 | 2020年 | 2030年 | 2020年 | 2030年 |
| 1 | 旌阳镇 | 5.5 | 7.1 | 200 | 260 | 11000 | 18460 |
| 2 | 白地镇 | 0.40 | 0.55 | 180 | 200 | 720 | 1100 |
| 3 | 庙首镇 | 0.53 | 0.74 | 200 | 220 | 1060 | 1628 |
| 4 | 孙村镇 | 0.19 | 0.25 | 180 | 200 | 342 | 500 |
| 5 | 蔡家桥镇 | 0.19 | 0.24 | 180 | 200 | 342 | 480 |
| 6 | 三溪镇 | 0.52 | 0.69 | 160 | 180 | 832 | 1242 |
| 7 | 兴隆镇 | 0.41 | 0.57 | 150 | 160 | 615 | 912 |
| 8 | 俞村镇 | 0.35 | 0.44 | 180 | 200 | 630 | 880 |
| 9 | 版书镇 | 0.13 | 0.16 | 150 | 160 | 195 | 256 |
| 10 | 云乐乡 | 0.17 | 0.22 | 150 | 160 | 255 | 352 |
| 合计 | 2.88 | 3.87 |  |  | 4991 | 7350 |

第20条  乡镇建成区污水排放量预测

污水量排放量由下表达式确定：污水排放量＝用水总量×K。式中，K为折减系数，考虑历史数据及发展状况，确定K值为0.85，因此供水量和污水排放量的折算系数为0.85，因此推算出2020、2030年规划范围内各乡镇污水排放量。 各乡镇污水排放预测见下表。

各乡镇建成区规划污水排放量预测表

| 序号 | 名称 | 规划人口（万人） | 供水量（m³/d） | 污水排放量（m³/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年 | 2030年 | 2020年 | 2030年 | 2020年 | 2030年 |
| 1 | 旌阳镇 | 5.5 | 7.1 | 11000 | 18460 | 9350 | 15691 |
| 2 | 白地镇 | 0.4 | 0.55 | 720 | 1100 | 612 | 935 |
| 3 | 庙首镇 | 0.53 | 0.74 | 1060 | 1628 | 901 | 1384 |
| 4 | 孙村镇 | 0.19 | 0.25 | 342 | 500 | 291 | 425 |
| 5 | 蔡家桥镇 | 0.19 | 0.24 | 342 | 480 | 291 | 408 |
| 6 | 三溪镇 | 0.52 | 0.69 | 832 | 1242 | 707 | 1056 |
| 7 | 兴隆镇 | 0.41 | 0.57 | 615 | 912 | 523 | 775 |
| 8 | 俞村镇 | 0.35 | 0.44 | 630 | 880 | 536 | 748 |
| 9 | 版书镇 | 0.13 | 0.16 | 195 | 256 | 166 | 218 |
| 10 | 云乐乡 | 0.17 | 0.22 | 255 | 352 | 217 | 299 |
| 合计 | 8.39 | 10.96 | 15991 | 25810 | 13594 | 21939 |

第21条  乡镇建成区污水处理规模预测

根据之前对于用水指标、供水量、污水排放量的预测，结果各地实际情况，考虑到近远期结合等因素，最终确定规划范围内各乡镇污水处理厂规模。

各乡镇建成区规划污水处理规模预测表

| 序号 | 名称 | 污水排放量（m³/d） | 已（在）建污水设施 | 污水处理规模（m³/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年 | 2020年 | 数量（座） | 规模（吨/日） | 2020年 | 2030年 |
| 1 | 旌阳镇 | 9350 | 15691 | 1 | 7500 | 10000 | 15000 |
| 2 | 白地镇 | 612 | 935 | 1 | 300 | 600 | 1000 |
| 3 | 庙首镇 | 901 | 1384 | 1 | 400 | 1000 | 1500 |
| 4 | 孙村镇 | 291 | 425 | 1 | 25 | 300 | 450 |
| 5 | 蔡家桥镇 | 291 | 408 | 1 | 450 | 300 | 450 |
| 6 | 三溪镇 | 707 | 1056 | 0 | 0 | 700 | 1000 |
| 7 | 兴隆镇 | 523 | 775 | 0 | 0 | 500 | 800 |
| 8 | 俞村镇 | 536 | 748 | 1 | 50 | 500 | 800 |
| 9 | 版书镇 | 166 | 218 | 1 | 30 | 150 | 200 |
| 10 | 云乐乡 | 217 | 299 | 1 | 150 | 200 | 300 |
| 合计 | 13594 | 21939 |  | 8905 | 14250 | 21500 |

第22条  乡镇建成区污水进水水质预测

根据旌德县各乡镇地形地貌、人口规模、经济社会、工业企业分布等情况，对各乡镇污水处理厂进水水质进行预测。

根据《旌德县县城总体规划》（2014-2030）中对旌德县乡镇职能分析，将旌德县下辖乡镇分为综合型、农旅型及旅游型。

规划对污水处理厂的进水水质预测按照城镇的不同等级进行预测：

1、Ⅰ型城镇镇区进水水质预测

本类别城镇包括：白地镇、庙首镇、孙村镇、三溪镇及版书镇。

旌德县Ⅰ型城镇镇区水质预测表

| 污染指标 | pH | CODcr | BOD5 | SS | TN | NH3-N | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水浓度 | 6～9 | 240 | 180 | 220 | 35 | 25 | 3 |

2、Ⅱ型城镇镇区进水水质预测

本类别城镇包括：蔡家桥镇、兴隆镇、俞村镇及云乐乡等乡镇。

旌德县Ⅱ型城镇镇区水质预测表

| 污染指标 | pH | CODcr | BOD5 | SS | TN | NH3-N | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水浓度 | 6～9 | 235 | 140 | 200 | 40 | 32 | 4 |

第23条  乡镇建成区污水处理工艺

1、污水处理工艺选择原则

与大型污水处理厂工艺选择不同，小型污水处理厂的工艺选择，除了满足污水处理厂的处理效果、节省运行成本和工程投资外，更应该结合当地的建设条件和要求，选择切实可行且经济合理的处理工艺方案。还应遵循以下几点原则：

（1）污水处理效果稳定可靠

（2）工艺控制调节灵活

（3）污水厂的占地面积符合条件

（4）工程实施切实可行

（5）运行维护管理方便

（6）投资运行费用节省

（7）整体工艺协调优化

根据本规划污水处理厂的进出水水质要求，若采用常规处理工艺，必须采用具有生物除磷脱氮的二级生物处理+深度处理来达到处理效果，实现污水达标排放和回用。

2、二级处理工艺的确定

本次乡镇污水处理厂根据规模的大小，推荐生化段采用生物脱氮除磷工艺为2种：

1、新建污水处理设施总规模Q≥3000m3/d的，采用氧化沟工艺

2、扩建污水处理设施Q＜3000m3/d的，采用总规模A2O工艺

规划推荐污水处理工艺主要采用氧化沟工艺和A2O工艺，部分项目可以结合乡镇实际情况尝试使用其他工艺。

第24条  乡镇建成区污水处理厂址选择

污水处理厂位置的选择，应符合城镇总体规划和排水专项规划的要求，并应根据下列因素综合确定：

1、厂址的选择应结合镇区实际发展情况，解决好远近期结合与分期建设的问题；

2、污水处理厂的位置应与污水管道系统布局统一考虑，一般应设在城镇排水管网的下游；

3、污水处理厂宜设在水体附近以便于排水，但又要考虑不受洪水的威胁；

4、必须有满足污水处理工艺所需的土地保证；

5、厂址的选择需考虑交通运输及水电供应等条件；

6、为保证环境卫生的要求，厂址应与规划居住区域公共建筑群等保持一定的卫生防护距离。

各乡镇建成区污水处理厂厂址表

| 序号 | 名称 | 污水处理规模（m³/d） | 污水处理厂厂址 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年 | 2030年 |
| 1 | 旌阳镇 | 10000 | 15000 | 旌阳镇新桥行政村217省道边 | 已建 |
| 2 | 白地镇 | 600 | 1000 | 白地镇白地村玉水河下游 | 已建 |
| 3 | 庙首镇 | 1000 | 1500 | 庙首镇庙首社区 | 已建 |
| 4 | 孙村镇 | 300 | 450 | 玉溪河孙村支流下游 | 已建 |
| 5 | 蔡家桥镇 | 300 | 450 | 高溪村205国道大桥下 | 已建 |
| 6 | 三溪镇 | 700 | 1000 | 镇域内陈家村南面 | 未建 |
| 7 | 兴隆镇 | 500 | 800 | 集镇农贸市场西端 | 未建 |
| 8 | 俞村镇 | 500 | 800 | 集镇东北方 | 已建 |
| 9 | 版书镇 | 200 | 200 | 镇区南侧205国道 | 已建 |
| 10 | 云乐乡 | 200 | 300 | 乡镇府东南侧 | 已建 |
| 11 | 合计 | 14300 | 21500 |  |  |

第25条  乡镇建成区污水管网布置

排水管网布置应遵照如下原则：

1、污水干管按远期一次性规划设计，管径按远期设计流量确定，干管根据近、远期的发展，分段敷设。

2、干管按排水规划，并且根据当地具体情况，确定管径和具体走向，设计流量按各排水分区的建设面积比流量计算，以此确定管径。

3、污水管道布置力求符合地形变化趋势，顺坡排水，应尽量采用重力形式，避免提升。线路短捷，减少管道埋深和管道迂回往返，降低工程造价，确保良好的水力条件。

4、在设计充满度下条件，重力流污水管道最小设计流速不小于0.6m/s。

5、仔细研究管道敷设坡度与地面坡度的关系。所确定的管道坡度，既能满足最小设计流速，又不使管道的埋深过大。

6、确定合理的管道埋深。污水管起端覆土以使所服务街坊污水管能顺利接入，并满足与其它管线竖向交叉的需求。一般干管最小覆士深度控制在0.7m左右。对截污管收集现状渠内污水，其管道起点埋深应根据现状的具体标高而定。当污水管道的埋深超过6～8m左右时，原则上设置污水中途提升泵站，但泵站数量应尽可能减少。

7、在地面坡度太大的地区，为了减小管内流速，防止管壁冲刷，在适当地方设置跌水井。

8、尽量利用已有的污水管道，并对现有污水管道、暗沟进行合理的改造，收集污水。根据镇区环境的要求、规划区的发展、道路的改造和可能投入的资金等情况，分期安排，逐步改造成雨污分流体制，充分发挥现有设施的能力。新的镇区规划均采用雨污分流制。

9、根据《“十三五”全国城镇污水垃圾处理设施建设规划（建制镇部分）编制工作要求》文件要求，规划各乡镇污水管网建设向周边农村延伸1公里。

第26条  乡镇建成区污水配套管网工程量

根据各乡镇规划区建成区面积、污水处理能力和已建污水管网的状况，合理确定污水管网建设目标：管网覆盖率在90%以上。在预测污水管网时，原则按至2030年规划期末每平方公里城市建设用地配套5-10公里污水管网。

各乡镇建成区规划污水管网工程量表

| 序号 | 名称 | 污水处理规模（m³/d） | 规划污水管网 长度（公里） | 规划污水管径（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年 | 2030年 | 2020年 | 2030年 | 2020年 | 2030年 |
| 1 | 旌阳镇 | 10000 | 15000 | — | — | — | — |
| 2 | 白地镇 | 600 | 1000 | 2.9 | 9.0 | d300-600 | d300-500 |
| 3 | 庙首镇 | 1000 | 1500 | 6.9 | 13.5 | d300-600 | d300-500 |
| 4 | 孙村镇 | 300 | 450 | 3.4 | 4.1 | d300-500 | d300-400 |
| 5 | 蔡家桥镇 | 450 | 450 | 4.3 | 4.1 | d300-500 | d300-400 |
| 6 | 三溪镇 | 700 | 1000 | 4.3 | 9.0 | d300-500 | d300-500 |
| 7 | 兴隆镇 | 500 | 800 | 3.1 | 7.2 | d300-500 | d300-500 |
| 8 | 俞村镇 | 500 | 800 | 6.3 | 7.2 | d300-500 | d300-500 |
| 9 | 版书镇 | 150 | 200 | 7.6 | 1.8 | d300-500 | d300-400 |
| 10 | 云乐乡 | 200 | 300 | 1.6 | 2.7 | d300-400 | d300-400 |
| 合计 | 14400 | 21500 | 40 | 59 |  |  |

第27条  泵站设计规模与位置

由于规划范围多为山区，地势落差较大，且乡镇污水规模较小，污水管道根据地形顺坡敷设，尽可能不设置污水提升泵站。

第28条  乡镇建成区污泥处置规划

考虑到实际情况，规划近期各乡镇污水处理厂污泥近期采用土地利用方式，还用于农田或提供给城市园林、绿化和苗圃使用；远期集中收集后纳入宣城市垃圾焚烧厂统一处理。

第29条  村庄用水指标预测

考虑到近期环境综合整治力度加大，经济基础不断稳固，人民生活水平不断提高，节水、环保意识逐渐增强，农村人均用水量在现状基础上有所提高，规划近远期人均用水量指标如下：

各乡镇下辖村庄人均综合用水量取值表

| 序号 | 名称 | 镇区人均综合用水量指标（L/cap•d） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020年 | 2030年 |  |
| 1 | 旌阳镇 | 120 | 140 |  |
| 2 | 白地镇 | 100 | 120 |  |
| 3 | 庙首镇 | 100 | 120 |  |
| 4 | 孙村镇 | 80 | 100 |  |
| 5 | 蔡家桥镇 | 80 | 100 |  |
| 6 | 三溪镇 | 80 | 100 |  |
| 7 | 兴隆镇 | 80 | 100 |  |
| 8 | 俞村镇 | 80 | 100 |  |
| 9 | 版书镇 | 100 | 120 |  |
| 10 | 云乐乡 | 80 | 100 |  |

第30条  村庄污水量预测

污水量排放量由下表达式确定：污水排放量＝用水总量×K。式中，K为折减系数，考虑历史数据及发展状况，确定K值为0.85，因此供水量和污水排放量的折算系数为0.85，因此推算出2020、2030年规划范围内各村庄污水排放量。

第31条  村庄污水处理系统规划

考虑到现状各个村民组平均户数较少，同时参考已建成区域农村分散式污水处理装置收集纳污户数，规划考虑以5户、平均每户4人，共计20人为一个基本单位，设置一座污水处理装置。

现状居民大多以3-5户成群聚集，为保证后期清通及运行管理需要，同时核算每户最高日用水量数据，设计每户出户管DN150，3户以上连接管DN200，考虑居住密度5户总计管长=10×5×1.35=67.5m，其中DN150的管道约占59%，DN200的管道约占41%。

旌德县各县镇下辖村庄污水处理规模及埋管汇总表

| 序号 | 名称 | 规划人口（人） | 人均用水量（L.人/日） | 用水量（吨/日） | 污水规模（吨/日） | 配套管网（m） | DN150（m） | DN200（m） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 旌阳镇 | 18283 | 140 | 2559.6 | 2175.7 | 61705.1 | 36406.0 | 25299.1 |  |
| 2 | 白地镇 | 9520 | 120 | 1142.4 | 971.0 | 32130.0 | 19037.0 | 13089.8 |  |
| 3 | 庙首镇 | 5979 | 120 | 717.5 | 609.9 | 20179.1 | 17152.3 | 14579.4 |  |
| 4 | 孙村镇 | 6520 | 100 | 652 | 554.2 | 22005.0 | 13038.0 | 8964.8 |  |
| 5 | 蔡家桥镇 | 14265 | 100 | 1426.5 | 1212.5 | 48144.4 | 28525.5 | 19614.0 |  |
| 6 | 三溪镇 | 11591 | 100 | 1159.1 | 985.2 | 39119.6 | 23178.4 | 15937.3 |  |
| 7 | 兴隆镇 | 7070 | 100 | 707 | 601.0 | 23861.3 | 14137.8 | 9721.1 |  |
| 8 | 俞村镇 | 6800 | 100 | 680 | 578.0 | 22950.0 | 13597.9 | 9349.8 |  |
| 9 | 版书镇 | 7810 | 120 | 937.2 | 796.6 | 26358.8 | 15617.6 | 10738.6 |  |
| 10 | 云乐乡 | 4600 | 100 | 460 | 391.0 | 15525.0 | 9198.6 | 6324.9 |  |
|  | 合计 | 92438 |  | 10441.3 | 8875.1 | 311978.3 | 189889.1 | 133618.8 |  |

第32条  村庄污水进水水质预测

根据旌德县各村庄地形地貌、人口规模、经济社会、工业企业分布等情况，同时考虑到村庄污水基本上为生活污水，对各乡镇下辖村庄污水处理厂（站）进水水质进行预测。

旌德县村庄污水水质预测表

| 污染指标 | pH | CODcr | BOD5 | SS | TN | NH3-N | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水浓度 | 6～9 | 235 | 160 | 200 | 40 | 33 | 4 |

第33条  村庄污水处理工艺

本规划分散式污水处理工艺采用净化槽处理，传统净化槽处理规模在1.0-10.0m³/d。净化槽为日本分散式处理设备，在日本国内大面积、大范围使用，经其实际运行检验，运行稳定、效果良好。

污水进入净化槽后，沉淀分离槽进行预处理，去除比重较大的颗粒及悬浮物，提高污水的可生化性；预过滤槽内装有填料，在填料上的厌氧生物膜的作用下，去除可溶性有机物；曝气槽集曝气，高滤速，截流悬浮物和定期反冲洗为一体。沉淀槽溢水堰设置了消毒装置，对出水进行消毒处理。

第34条  村庄污水污泥处置规划

根据实际情况，村庄污水处理产生的污泥推荐采用土地利用方式，还用于农田或提供给城市园林、绿化和苗圃使用。

第35条  管材选择

规划的雨、污水管道在管径d≤500mm时采用硬聚氯乙烯（PVC-U）和聚乙烯（PE）双壁波纹管或缠绕管（PE），当管径d>500mm时采用钢筋混凝土Ⅱ级排水管。

# 第四章    近期建设规划

第36条  概述

旌德县县域农村生活污水处理专项规划，主要内容包括镇区污水工程规划和村庄污水工程规划。其中扩建集中式污水处理厂（站）7座，新建集中式污水处理厂2座，配套污水管网103.1km；分散式污水处理设施总规模8875.1吨/日，污水管道总长约312km等分项工程。规划总投资约5.37亿元。

第37条  分期建设规划

根据规划期限，列出工程分期建设规划。

集中式污水处理工程分期建设计划表

| 序号 | 名称 | 近期2020年 | 远期2030年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性质 | 规模（m³/d） | 排放标准 | 配套管网（km） | 性质 | 规模（m³/d） | 排放标准 | 配套管网（km） |
| 1 | 白地镇 | 扩建 | 600（300） | 一级A | 3.9 | 扩建 | 1000 | 一级A | 9 |
| 2 | 庙首镇 | 扩建 | 1000（400） | 一级A | 6.9 | 扩建 | 1500 | 一级A | 13.5 |
| 3 | 孙村镇 | 扩建 | 300（25） | 一级A | 4.6 | 扩建 | 450 | 一级A | 4.05 |
| 4 | 蔡家桥镇 | 扩建 | 450（450） | 一级A | 4.3 | 扩建 | 450 | 一级A | 4.05 |
| 5 | 三溪镇 | 新建 | 700（0） | 一级A | 4.3 | 扩建 | 1000 | 一级A | 9 |
| 6 | 兴隆镇 | 新建 | 500（0） | 一级A | 4.2 | 扩建 | 800 | 一级A | 7.2 |
| 7 | 俞村镇 | 扩建 | 500（50） | 一级A | 6.3 | 扩建 | 800 | 一级A | 7.2 |
| 8 | 版书镇 | 扩建 | 150（30） | 一级A | 7.6 | 扩建 | 200 | 一级A | 1.8 |
| 9 | 云乐乡 | 扩建 | 200（150） | 一级A | 2.1 | 扩建 | 300 | 一级A | 2.7 |
| 合计 |  | 4400（1405） |  | 44.1 |  | 6500 |  | 59 |

注：括号内为各乡镇现状污水处理规模。

分散式污水处理工程分期建设计划表

| 序号 | 名称 | 近期2020年 | 远期2030年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性质 | 规模（m³/d） | 排放标准 | 配套管网（m） | 性质 | 规模（m³/d） | 排放标准 | 配套管网（m） |
| 1 | 旌阳镇 | 新建 | 870.3 | 一级B | 24682.1 | 新建 | 1305.4 | 一级B | 37023.1 |
| 1 | 白地镇 | 新建 | 388.4 | 一级B | 12852.0 | 新建 | 582.6 | 一级B | 19278.0 |
| 2 | 庙首镇 | 新建 | 243.9 | 一级B | 8071.7 | 新建 | 365.9 | 一级B | 12107.5 |
| 3 | 孙村镇 | 新建 | 221.7 | 一级B | 8802.0 | 新建 | 332.5 | 一级B | 13203.0 |
| 4 | 蔡家桥镇 | 新建 | 485.0 | 一级B | 19257.8 | 新建 | 727.5 | 一级B | 28886.6 |
| 5 | 三溪镇 | 新建 | 394.1 | 一级B | 15647.9 | 新建 | 591.1 | 一级B | 23471.8 |
| 6 | 兴隆镇 | 新建 | 240.4 | 一级B | 9544.5 | 新建 | 360.6 | 一级B | 14316.8 |
| 7 | 俞村镇 | 新建 | 231.2 | 一级B | 9180.0 | 新建 | 346.8 | 一级B | 13770.0 |
| 8 | 版书镇 | 新建 | 318.6 | 一级B | 10543.5 | 新建 | 478.0 | 一级B | 15815.3 |
| 9 | 云乐乡 | 新建 | 156.4 | 一级B | 6210.0 | 新建 | 234.6 | 一级B | 9315.0 |
| 合计 |  | 3550 |  | 124791.3 |  | 5325.1 |  | 187187.0 |

第38条  投资估算

本规划工程总投资53712.31万元，其中近期（至2020年）投资22371.8万元，远期（至2030年）投资31340.51万元。

近期各乡镇集中式污水处理厂及配套管网投资表

| 序号 | 名称 | 规模（m³/d） | 估算指标（元/（m³/d）） | 投资（万元） | 配套管网（km） | 估算指标（万元/km） | 投资（万元） | 投资小计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 白地镇 | 300 | 6000 | 180 | 3.9 | 81.3 | 316.7 | 496.7 |
| 2 | 庙首镇 | 600 | 6000 | 360 | 6.9 | 81.3 | 561.9 | 921.9 |
| 3 | 孙村镇 | 275 | 6000 | 165 | 4.6 | 75.4 | 343.8 | 508.8 |
| 4 | 蔡家桥镇 | 0 | 6000 | 0 | 4.3 | 75.4 | 322.3 | 322.3 |
| 5 | 三溪镇 | 700 | 6000 | 420 | 4.3 | 81.3 | 347.6 | 767.6 |
| 6 | 兴隆镇 | 500 | 6000 | 300 | 4.2 | 81.3 | 339.8 | 639.8 |
| 7 | 俞村镇 | 450 | 6000 | 270 | 6.3 | 81.3 | 509.8 | 779.8 |
| 8 | 版书镇 | 120 | 6000 | 72 | 7.6 | 75.4 | 574.8 | 646.8 |
| 9 | 云乐乡 | 50 | 6000 | 30 | 2.1 | 75.4 | 157.6 | 187.6 |
|  | 合计 | 2995 |  | 1797 | 44.1 |  | 3474.3 | 5271.3 |

注：表中投资均为工程总投资（下同）。

近期各乡镇下辖村庄分散式污水处理设施及配套管网投资表

| 序号 | 名称 | 规模（m³/d） | 估算指标（元/（m³/d）） | 投资（万元） | 配套管网（m） | 估算指标（万元/km） | 投资（万元） | 投资小计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 旌阳镇 | 870.3 | 32000 | 2784.9 | 24682.1 | 46 | 1135.4 | 3920.2 |
| 2 | 白地镇 | 388.4 | 32000 | 1242.9 | 12852.0 | 46 | 591.2 | 1834.1 |
| 3 | 庙首镇 | 243.9 | 32000 | 780.6 | 8071.7 | 46 | 371.3 | 1151.9 |
| 4 | 孙村镇 | 221.7 | 32000 | 709.4 | 8802.0 | 46 | 404.9 | 1114.3 |
| 5 | 蔡家桥镇 | 485.0 | 32000 | 1552.0 | 19257.8 | 46 | 885.9 | 2437.9 |
| 6 | 三溪镇 | 394.1 | 32000 | 1261.1 | 15647.9 | 46 | 719.8 | 1980.9 |
| 7 | 兴隆镇 | 240.4 | 32000 | 769.2 | 9544.5 | 46 | 439.0 | 1208.3 |
| 8 | 俞村镇 | 231.2 | 32000 | 739.8 | 9180.0 | 46 | 422.3 | 1162.1 |
| 9 | 版书镇 | 318.6 | 32000 | 1019.7 | 10543.5 | 46 | 485.0 | 1504.7 |
| 10 | 云乐乡 | 156.4 | 32000 | 500.5 | 6210.0 | 46 | 285.7 | 786.1 |
|  | 合计 | 3550.0 |  | 11360.1 | 124791.3 |  | 5740.4 | 17100.5 |

远期各乡镇集中式污水处理厂及配套管网投资表

| 序号 | 名称 | 规模（m³/d） | 估算指标（元/（m³/d）） | 投资（万元） | 配套管网（km） | 估算指标（万元/km） | 投资（万元） | 投资小计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 白地镇 | 400 | 4800 | 192 | 9 | 81.3 | 731.7 | 923.7 |
| 2 | 庙首镇 | 500 | 4800 | 240 | 13.5 | 81.3 | 1097.6 | 1337.6 |
| 3 | 孙村镇 | 150 | 4800 | 72 | 4.05 | 75.4 | 305.4 | 377.4 |
| 4 | 蔡家桥镇 | 0 | 4800 | 0 | 4.05 | 75.4 | 305.4 | 305.4 |
| 5 | 三溪镇 | 300 | 4800 | 144 | 9 | 81.3 | 731.7 | 875.7 |
| 6 | 兴隆镇 | 300 | 4800 | 144 | 7.2 | 81.3 | 585.4 | 729.4 |
| 7 | 俞村镇 | 300 | 4800 | 144 | 7.2 | 81.3 | 585.4 | 729.4 |
| 8 | 版书镇 | 50 | 4800 | 24 | 1.8 | 75.4 | 135.7 | 159.7 |
| 9 | 云乐乡 | 100 | 4800 | 48 | 2.7 | 75.4 | 203.6 | 251.6 |
|  | 合计 | 2100 |  | 1008 | 58.5 |  | 4681.71 | 5689.71 |

远期各乡镇下辖村庄分散式污水处理设施及配套管网投资表

| 序号 | 名称 | 规模（m³/d） | 估算指标（万元/（m³/d）） | 投资（万元） | 配套管网（m） | 估算指标（万元/km） | 投资（万元） | 投资小计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 旌阳镇 | 1305.4 | 32000 | 4177.3 | 37023.1 | 46 | 1703.1 | 5880.4 |
| 2 | 白地镇 | 582.6 | 32000 | 1864.4 | 19278.0 | 46 | 886.8 | 2751.2 |
| 3 | 庙首镇 | 365.9 | 32000 | 1170.9 | 12107.5 | 46 | 556.9 | 1727.9 |
| 4 | 孙村镇 | 332.5 | 32000 | 1064.1 | 13203.0 | 46 | 607.3 | 1671.4 |
| 5 | 蔡家桥镇 | 727.5 | 32000 | 2328.0 | 28886.6 | 46 | 1328.8 | 3656.8 |
| 6 | 三溪镇 | 591.1 | 32000 | 1891.7 | 23471.8 | 46 | 1079.7 | 2971.4 |
| 7 | 兴隆镇 | 360.6 | 32000 | 1153.8 | 14316.8 | 46 | 658.6 | 1812.4 |
| 8 | 俞村镇 | 346.8 | 32000 | 1109.8 | 13770.0 | 46 | 633.4 | 1743.2 |
| 9 | 版书镇 | 478.0 | 32000 | 1529.5 | 15815.3 | 46 | 727.5 | 2257.0 |
| 10 | 云乐乡 | 234.6 | 32000 | 750.7 | 9315.0 | 46 | 428.5 | 1179.2 |
|  | 合计 | 5325.1 |  | 17040.2 | 187187.0 |  | 8610.6 | 25650.8 |

# 第五章    实施措施

第39条  政策与机制保障

1、加强组织领导

2、建立各部门协调联动机制

第40条  资金保障

1、合理实行污水处理收费制度

2、资金筹措方案

第41条  技术保障

1、积极开展污水管理教育工作

2、加强污水处理专业队伍建设

3、建立和完善技术标准和评估体系

4、规范基础资料的积累与管理

第42条  法律保障

加强改进地方立法工作，要把提高立法质量摆在更加突出的位置，为旌德县污水规划的实施提供法律保障，进一步发挥人大常委会在地方立法中的主导作用，加强创造性和自主性立法，突出各乡镇特色，增强地方性法律的适用性和可操作性。要继续开展立法后评价工作，保障法规观测的实效性。要坚持民主立法，更加重视公民对地方立法的有序参与，采取听证会、论证会和社会公示等形式，广泛地集中民智、反映民意，扩大立法的民主程度，提高地方立法质量。

# 第六章    效益分析

第43条  环境效益

通过规划的逐步实施，将在规划范围内构建科学合理的污水处理体系，实现污水收集及处理设施的合理布局与建设；通过污水管网的合理布局、规范化建设与管理，在满足处理污水量的同时全方位改进和提高旌德县水环境质量。

经测算，规划近期旌德县各乡镇及下辖村庄可减少污水排放量625万吨/年，污染物削减量约为：COD：1093吨/年，TN：75吨/年，TP：19吨/年。

第44条  社会效益

1、污水处理设施的建设是改善生态环境，保护水资源，保障人民身体健康，造福社会的环境保护工程。

2、污水处理设施的建设将改善投资环境，吸引外资，对发展旌德县的经济具有积极作用。

3、污水处理设施的建设将改善和提高旌德县各乡镇水系乃至长江流域的水体水质，对预防各种传染病、公害病、提高人民健康水平，起重要作用。

第45条  经济效益

污水处理设施的建设通过改善环境，提高环境质量水平，改善各乡镇水系乃至巢湖流域的水质，避免和减轻污水排放对工农业生产及其国民经济发展所造成的经济损失等所产生的间接经济效益将是巨大的。体现在：有利于改善投资环境、吸引外资、发展工业区经济；增加农渔业的产量；提高农副产品和工业产品质量；减少城市自来水厂净化处理成本等方面。

# 第七章    附则

第46条  建立健全法律机制

1、确立排水规划的法律地位，污水规划一经批准之后就应严格执行。

2、加强排水规划管理的严肃性，严格管理建设项目，明确规划的审批、修改的办法和程序。

3、对违反规划的个人和单位必须按明确的法律程序，分清责任，予以处罚。

4、进一步制定排水规划管理的实施细则和地方法规或条例。

第47条  污水规划成果包括文本、说明书及附表。经批准后，规划文本和规划附表具有法律效力。

第48条  本污水专项规划报经上级主管部门批准后，由旌德县人民政府公布并施行，即行生效。

第49条  本规划由旌德县住房和城乡建设委员会负责解释。