| 索引号 | 11341730MB1915616K/202208-00074 | 组配分类 | 行政许可 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 旌德县应急管理局 | 发文日期 | 2022-08-24 14:40 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 抗震,设防,建设,震动,框架,工程,要求,单位,综合楼,地震,机库,配套,面积,业务,安徽省,场地,减灾,通航,防震,单体,行政许可 |
| 信息来源 | 旌德县应急管理局 | 主题导航 | 市场监管、安全生产监管 |
| 信息名称 | 旌德县应急管理局2022年8月第4周行政审批结果（抗震设防） | 内容概述 | 建设工程抗震设防要求分类审查表建设单位（章）编号：旌震防﹝2022﹞014号工程名称宣城旌德通用机场项目工程地址白地镇洋川村建设单位安徽旌鸿通用航空机场建设管理有限公司建设单位地址安徽省合肥市高新区望江西路800号创新产业园一期A3栋701法人代表李*经办人江*联系电话总建筑面积(m2)18899.8m2最大单体建筑面积(m2)6374.66m2高度(m)（按最高）15.9m总占地面积(m2)93016m2总投资(万元)22883.71万元长度(m)132.6m建设内容及概况说明建设标准为A2类通用机场，主要建设内容为新建1条200米×30米跑道，配套建 |

## 旌德县应急管理局2022年8月第4周行政审批结果（抗震设防）

建设工程抗震设防要求分类审查表

建设单位（章）                                      编号：旌震防﹝2022﹞014号

| 工程名称 | 宣城旌德通用机场项目 |
| --- | --- |
| 工程地址 | 白地镇洋川村 |
| 建设单位 | 安徽旌鸿通用航空机场建设管理有限公司 |
| 建设单位地址 | 安徽省合肥市高新区望江西路800号创新产业园一期A3栋701 |
| 法人代表 | 李* | 经 办 人 | 江* | 联系电话 |  |
| 总建筑面积(m2) | 18899.8m2 | 最大单体 建筑面积(m2) | 6374.66 m2 | 高 度(m) （按最高） | 15.9m |
| 总占地面积(m2) | 93016m2 | 总投资(万元) | 22883.71万元 | 长 度(m) | 132.6m |
| 建设内容及概况说明 | 建设标准为A2类通用机场，主要建设内容为新建1条200米×30米跑道，配套建设业务综合楼、通航机库、宿舍楼、水电配套附属用房等设施。 |
| 审 查 核 定 意 见 | 场地地质条件 | Ⅱ |
| 是否对地震监测设施和地震观测环境产生影响 | 否 |
| 抗震 设防 要求 | 依据《中华人民共和国防震减灾法》、《安徽省防震减灾条例》等法律、法规的规定，该建设工程应当按照《中国地震动参数区划图》（GB18306—2015）所确定的抗震设防要求进行抗震设防，具体见表1、表2。 依据建筑工程抗震设防分类标准（GB50223-2008）规定，业务综合楼为重点设防类建筑工程，应按高于本地区抗震设防烈度一度的要求加强其抗震措施。 2022年8 月 24 日 |
| 审核人 | 谈* | 审核时间 | 22年8月24日 |

建设工程抗震设防要求分类审查表

（附 表）

项目名称：（申请单位盖章）

| 序号 | 单体工 程名称 | 使用 功能 | 建 筑 面积(m2) | 建 筑 高度(m) | 结构 类型 | 层数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业务综合楼 | 综合业务 | 5614.54 | 13.25 | 框架 | 3 |  |
| 2 | 通航机库 | 飞机停机 | 5551.04 | 13.32 | 框架 | 2 |  |
| 3 | 宿舍楼 | 住宿 | 6374.66 | 15.9 | 框架 | 4 |  |
| 4 | 配套用房 | 水电配套 | 1258.65 | 5.9 | 框架 | 地上1层 地下1层 |  |
| 5 | 油车棚 | 油车停放 | 63.00 | 5.05 | 框架 | 1 |  |
| 6 | 门卫 | 安保 | 37.96 | 4.6 | 框架 | 1 |  |

表1   0.05g分区地震动峰值加速度确定结果

| 概率水平 | 场地类别 |
| --- | --- |
| Ⅰ0 | Ⅰ1 | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ |
| 多遇地震动 | 0.012g | 0.014g | 0.017g | 0.022g | 0.021g |
| 基本地震动 | 0.036g | 0.040g | 0.050g | 0.065g | 0.063g |
| 罕遇地震动 | 0.070g | 0.078g | 0.095g | 0.119g | 0.114g |
| 极罕遇地震动 | 0.109g | 0.120g | 0.145g | 0.168g | 0.161g |

表2   0.35秒分区地震动加速度反应谱特征周期确定结果 （单位为秒）

| 概率水平 | 场地类别 |
| --- | --- |
| Ⅰ0 | Ⅰ1 | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ |
| 多遇地震动 | 0.20 | 0.25 | 0.35 | 0.45 | 0.65 |
| 基本地震动 | 0.20 | 0.25 | 0.35 | 0.45 | 0.65 |
| 罕遇地震动 | 0.25 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.70 |

2022年 8 月 24 日

建设工程抗震设防要求分类审查表

建设单位（章）                                      编号：旌震防﹝2022〕015 号

| 工程名称 | 旌德县孙村镇卫生院业务综合楼建设项目 |
| --- | --- |
| 工程地址 | 旌德县孙村镇玉溪村 |
| 建设单位 | 旌德县孙村镇卫生院 |
| 建设单位地址 | 旌德县孙村镇玉溪村 |
| 法人代表 | 刘* | 经 办 人 | 刘* | 联系电话 |  |
| 总建筑面积(m2) | 2791 | 最大单体 建筑面积(m2) | 2237 | 高 度(m) （按最高） | 15.3 |
| 总占地面积(m2) | 3414 | 总投资(万元) | 1000 | 长 度(m) | 32.44 |
| 建设内容及概况说明 | 项目位于旌德县孙村镇玉溪村，新建卫生院业务综合楼总建筑面积2791平方米，其中新建地上面积2496平方米，地下295平方米，配套建设变配电、给排水、消防、环保等公用辅助设施。 |
| 审 查 核 定 意 见 | 场地地质条件 | II类场地 |
| 是否对地震监测设施和地震观测环境产生影响 | 否 |
| 抗震 设防 要求 | 该工程属人员密集场所建设工程，依据《中华人民共和国防震减灾法》、《建设工程抗震管理条例》、《安徽省防震减灾条例》、《关于学校、医院等人员密集场所建设工程抗震设防要求确定原则的通知》（中震防发〔2009〕49号）、《关于进一步加强建设工程抗震管理的通知》(皖震发防〔2021〕34号)等法律、法规和文件的规定，应当在《中国地震动参数区划图》（GB18306—2015）基础上提高一档取值，提高其抗震设防要求，即Ⅱ类场地基本地震动峰值加速度由0.05g提高至0.10g，进行设计和施工，采取有效措施，增强抗震设防能力, 具体见表1、表2。 2022年 8 月 31 日 |
| 审核人 | 谈* | 审核时间 | 2022 年 8 月 31 日 |
| 备 注 |  |

建设工程抗震设防要求分类审查表

（附 表）

项目名称：（申请单位盖章）

| 序号 | 单体工 程名称 | 使用 功能 | 建 筑 面积(m2) | 建 筑 高度(m) | 结构 类型 | 层数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业务综合楼 | 业务用房 | 2237 | 15.3 | 钢混框架结构 | 5 | 地上4层地下1层 |
| 2 | 公共卫生服务楼 | 业务用房 | 519 | 9.9 | 钢混框架结构 | 3 |  |
| 3 | 预检门卫 | 业务用房 | 35 | 3.75 | 钢混框架结构 | 1 |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |

表1  0.10g分区地震动峰值加速度确定结果

| 概率水平 | 场地类别 |
| --- | --- |
| Ⅰ0 | Ⅰ1 | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ |
| 多遇地震动 | 0.024g | 0.026g | 0.033g | 0.043g | 0.041g |
| 基本地震动 | 0.074g | 0.082g | 0.100g | 0.125g | 0.120g |
| 罕遇地震动 | 0.144g | 0.161g | 0.190g | 0.196g | 0.194g |
| 极罕遇地震动 | 0.244g | 0.273g | 0.290g | 0.290g | 0.277g |

表2  0.35秒分区地震动加速度反应谱特征周期确定结果 （单位为秒）

| 概率水平 | 场地类别 |
| --- | --- |
| Ⅰ0 | Ⅰ1 | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ |
| 多遇地震动 | 0.20 | 0.25 | 0.35 | 0.45 | 0.65 |
| 基本地震动 | 0.20 | 0.25 | 0.35 | 0.45 | 0.65 |
| 罕遇地震动 | 0.25 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.70 |